## Slide 1
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Лекция 3 Параллельные вычисления
Балáкшин Павел Валерьевич
pvbalakshin@gmail.com
дд.мм.гггг

## Slide 2: Название данного слайда
Повышение скорости вычислений.
Улучшение отзывчивости пользовательского интерфейса.
Обеспечение высокой отказоустойчивости модулей приложений при отказе соседних модулей.
Улучшение структуры исходного кода (уменьшение зависимостей между модулями программы).
ВИДЕО ДОКЛАДЧИКА
Цели применения параллельного программирования

## Slide 3: Название данного слайда
Только for-циклы (нельзя while, do и т.п.) с вычислимым в runtime числом итераций.
Отсутствие зависимостей между различными итерациями.
Отсутствие внутри цикла условных изменений тех переменных, которые будут использоваться после цикла.
Достаточное число итераций и/или достаточная длительность каждой итерации.
Отсутствие вызовов функций внутри цикла (“side effects”, нужно использовать inline и restricted).
ВИДЕО ДОКЛАДЧИКА
Условия для успешного автоматического распараллеливания

## Slide 4: Название данного слайда
Распараллеливание (декомпозиция) по данным (два дворника сначала подметают по полтротуара каждый, затем красят по ползабора каждый).
Распараллеливание по заданиям (пока первый дворник подметает весь тротуар, второй в это же время красит весь забор).
Распараллеливание по информационным потокам (первый дворник подметает тротуар, второй красит ту часть забора, которая находится у подметённой части тротуара).
ВИДЕО ДОКЛАДЧИКА
Основные методы распараллеливания

## Slide 5: Название данного слайда
Все ядра (потоки) одновременно выполняют один и тот же набор инструкций; отличаются только входные данные для этих инструкций. В примере общий набор инструкций помечен зелёным цветом.
ВИДЕО ДОКЛАДЧИКА
Распараллеливание по данным
Ядро 1
for (i = 0; i <= 9; i++) {
  A[i] = i * sin (i*Pi/2);
}
Массив A
A[0] |  |  |  |  |  |  |  |  | A[9] | A[10] |  |  |  |  |  |  |  |  | A[19]
Ядро 2
for (i = 10; i <= 19; i++) {
  A[i] = i * sin (i*Pi/2);
}

## Slide 6: Название данного слайда
Все ядра одновременно выполняют разные никак не взаимосвязанные наборы инструкций; наборы данных могут как совпадать (синий пример), так и отличаться (зелёный пример).
Фрагмент программы:
Перемножить матрицы А и B.
Обратить знак элементов матрицы С.
Найти максимальный элемент матрицы С.
Найти минимальный элемент матрицы С.
ВИДЕО ДОКЛАДЧИКА
Распараллеливание по заданиям
t
Последовательное выполнение | Параллельное выполнение
1
2
3
4
t
1
2
3
4
Важно: операции 3 и 4 нельзя выполнять параллельно с операцией 2.

## Slide 7: Название данного слайда
Ядра по цепочке передают друг другу результаты обработки данных (до появления результатов работы ядра, все расположенные «ниже по течению» ядра не могут начать работу).
Фрагмент программы:
Перемножить матрицы А и B и записать результат в матрицу С.
Обратить знак элементов матрицы С.
Найти максимальный элемент матрицы С.
Найти минимальный элемент матрицы С. (если есть третье ядро)
ВИДЕО ДОКЛАДЧИКА
Распараллеливание по информационным потокам
t
Последовательное выполнение | Параллельное выполнение
1
2
3
4
t
1
2
3
4
4

## Slide 8: Название данного слайда
При распараллеливании по задачам больше вероятность простоев недогруженных ядер.
Метод распараллеливания по данным очень хорошо масштабируется, но потенциально чаще вызывает False Sharing.
Метод распараллеливания информационных потоков обладает неустранимой начальной задержкой.
ВИДЕО ДОКЛАДЧИКА
Особенности методов распараллеливания

## Slide 9: Название данного слайда
Суть проблемы – операции ЧТ и ЗП разными потоками различных переменных, находящихся в одной строке кэш-памяти, приводят к ненужному ожиданию перезагрузки кэш-строки для читающего потока по вине записывающего потока.
https://en.wikipedia.org/wiki/False_sharing
https://habr.com/ru/company/intel/blog/143446/
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/avoiding-and-identifying-false-sharing-among-threads.html
Решение: 1) разнесение переменных в памяти, 2) создание локальных копий переменных перед использованием в потоке
ВИДЕО ДОКЛАДЧИКА
Ложное разделение строк кэш-памяти (False Sharing)

## Slide 10: Название данного слайда
AMD Performance Library (Framewave)
Intel Integrated Performance Primitives (IPP), Intel Math Kernel Library
Sun MediaLib
ATLAS (Automatically Tuned Linear Algebra Software): MATLAB, Mathematica, Octave, …
…
Интересная статья: https://www.agner.org/forum/viewtopic.php?t=6
ВИДЕО ДОКЛАДЧИКА
Параллельные библиотеки

## Slide 11: Название данного слайда
ВИДЕО ДОКЛАДЧИКА
Hints for Lab #2

## Slide 12: Название данного слайда
ВИДЕО ДОКЛАДЧИКА
Hints for Lab #2 (2)
void map_M1(float *array, int size){
for (int i=0; i < size; i++){
array[i] = exp(sqrt(array[i]));
}
}
void map_M1(float *array, int size){
ippsSqrt_32f(array, array, size);
ippsExp_32f(array, array, size);
}
void map_M2(float *array, int size){
float array_copy[size];
for (int i=0; i < size; i++){
array_copy[i] = array[i];
}
float past = array_copy[0];
for (int j=1; j<size; j++){
array[j] = abs(sin(array_copy[j]+past));
past = array_copy[j];
}
}
void map_M2(float *array, int size){
float array_copy[size];
ippsCopy_32f(array, array_copy, size);
array_copy[0] = 0;
ippsAdd_32f_I(array_copy, array, size);
ippsSin_32f_A21(array, array, size);
ippsAbs_32f(array, array, size);
}

## Slide 13
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Спасибо за внимание!